## Slide 1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT THAO GIẢNG LỚP 11A1
Chương trình có sử dụng một số tư liệu của quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
TỔ VẬT LÝ - KTCN
Xin chào mừng Quý Thầy Cô!
Và các em học sinh lớp11B4

## Slide 2
Nêu ưu nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng áp lực?
Ưu điểm:
- Phôi có cơ tính cao.
- Dập thể tích dễ cơ khí hóa và tự động hóa.
- Tạo phôi có độ chính xác cao về hình dạng và kích thước tiết kiệm được KL giảm chi phí cắt gọt.
Nhược điểm:
- Không tạo được phôi có kết cấu phức tạp hoặc quá lớn.
- Không chế tạo được phôi từ vật liệu có tính dẻo kém.
- Rèn tự do có năng suất và độ chính xác thấp.

## Slide 3: Chương 4 CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ
Bài 17: CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI

## Slide 4
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT

## Slide 5
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
1. Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt
Hãy quan sát một số hình ảnh sau:
Để tạo được những chi đó ta phải làm gì?
Bản chất của gia công cắt gọt kim loại?
Bản chất: là lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi nhờ dụng cụ để thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu

## Slide 6
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
2. Nguyên lí cắt
Quan sát hình ảnh về quá trình hình thành phoi
a. Quá trình hình thành phoi
Phoi vụn
Phoi xếp
Phoi dây

## Slide 7
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
2. Nguyên lí cắt
Để có thể cắt được vật liệu dao và phôi phải chuyển đông?
b. Chuyển động cắt:
Để cắt được vật liệu thì giữa dao và phôi phải có sự chuyển động tương đối với nhau

## Slide 8
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
3. Dao cắt
Dao này dùng để cắt đứt hoặc xấn rãnh khi tiện
a. Các mặt của dao
- Mặt trước: tiếp xúc với phoi
- Mặt sau: đối diện với bề mặt đang gia công
→ Giao tuyến giữa mặt trước và mặt sau tạo thành lưỡi cắt chính
- Mặt đáy: mp tì của dao

## Slide 9
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
3. Dao cắt
Khi dao tiếp xúc vào phôi sẽ xuất hiện những góc nào?
b. Các góc của dao

## Slide 10
I. NGUYÊN LÍ CẮT VÀ DAO CẮT
3. Dao cắt
Thường vật liệu gì để làm bộ phận cắt cua dao?
c. Vật liệu làm dao
- Thân dao:
- Bộ phận cắt:
Hợp kim cứng hay thép gió
làm bằng thép tốt như thép 45

## Slide 11
1. Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt
2. Nguyên lí cắt
a. Quá trình hình thành phoi
b. Chuyển động cắt
3. Dao cắt
a. Các mặt của dao
b. Các góc của dao